6类非屏蔽单股网线 Y08016B

| 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 外箱尺寸 | 毛重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y08016B | 6类非屏蔽单股网线（灰色） | 305米/箱 | 40*40*22 cm | 14.5 kg |

# Text boxes

·十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，

减小了近端串扰损耗(NEXT)和保持了阻抗的稳定性；

·精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计，

减小了近端串扰损耗(NEXT)；

·最大的带宽和信噪比余量用于关键任务的传输；

·可提供多种阻燃等级电缆以及低烟无卤电缆；

·线径为0.573mm，提供线缆长度标记，减少施工中的浪费；

产品特性

结构图

技术指标

·特性阻抗：（f：1-100MHZ）100±15Ω；

·最大直流电阻不平衡：≤2.5%；

·工作电容：5.6nF/100米；

·不平衡电容：<330pF/100米；

·延迟偏差：（max）45ns/100m；

·额定传输速率（NVP）：68%；

订货信息