6类180度锌合金屏蔽模块 Y08076F1

| 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 外箱尺寸 | 毛重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y08076F1 | 6类180度锌合金屏蔽模块 | 500PCS/箱 | 40*29*53 cm | 11 kg |

# Text boxes

·直流电阻：≤300mΩ；

·接触电阻：≤20mΩ；

·耐压强度：1000V（AC750V）1min 无击穿和飞弧；

·绝缘电阻：≥1000mΩ；

·金针：磷青铜、镀金；

·IDC端子：磷青铜、卡接22-26AWG导体；

·插头与插座的插合次数≥1000次；

·储存温度：-40℃～70℃

·安装温度：-10℃～60℃

·工作温度：-10℃～60℃

产品特性

外形尺寸图

技术指标

·系统性能超越YD/T 926.3、TIA/EIA 568B.2-1

和ISO/IEC 11801 ；

·采用锌合金金属外壳，全屏蔽设计优化了屏蔽效果，有效防止EMI；

·通过金针、端子、印刷电路的连续阻抗分析，实现最佳阻抗匹配关系；

·金针镀金，防止表面氧化，提高接触性能，保证性能及使用寿命；

·采用优质阻燃聚碳酸脂材料，阻燃性能达到UL94V-0级别；

·精巧的外形结构设计，保证了底盒中线缆更宽松的容纳空间。

订货信息