（厂家直供）过测试屏蔽超五类网线|网线|网络线

产品特性：

•信号的平衡既控制了电磁干扰也控制了噪音的影响；

• 铝箔总体屏蔽、铝箔+铜网总体屏蔽、铝箔单对屏蔽+铜网总体屏蔽等多种屏蔽结构，能适合复杂的、恶劣的电磁环境场所；

• 与标签和环行色码相匹配，安装起来非常容易；

• 最大化带宽及ACR边际，以满足“关键任务”或适应噪音环境的应用获得更多余量；

• 最优化的传输参数平衡，以适用于同步并行传输协议；

• 绝缘一致性提供了更低的传播延迟偏差；

• 纤细的外径，安装时不易扭绞和卡住；

• 所有使用聚氯乙烯（PVC）材质，经过八大重金属检验分析，放射性有害金属控制在国际最严格标准内；

• 提供线缆长度标记，减少施工中的浪费。

技术指标：

• 特性阻抗：（f：1-100MHZ）100±15Ω；

• 最大直流电阻不平衡：≤2.5%；

• 工作电容：5.6nF/100米；

• 不平衡电容：<330pF/100米；

• 延迟偏差：（max）45ns/100m；

• 额定传输速率（NVP）：72%；

订货规格：

| 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 外箱尺寸 | 毛重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y08015A | 超5类铝箔屏蔽单股网线（灰色） | 305米/箱 | 37*37*22 cm | 12 kg |