12口SC型多模螺旋环绕型尾纤 YO903SC12

产品编号 产品名称 数量 外箱尺寸 毛重 Y0903SC12 12口SC型多模螺旋环绕型尾纤 100 PCS/箱 62*42*27 cm 12 kg

# Text boxes

技术指标

·插入损耗：≤0.20 dB ；

·最大插入损耗：≤0.30 dB ；

·重复性：≤0.10 dB ；

·互换性：≤0.20 ；

·回波损耗：UPC>=50dB, APC>=60dB；

·光纤类型：Corning 9/125um ；

·工作温度：-40～+80 ℃ ；

·储存温度：-40～+85 ℃ ；

·插拨次数：≥1000次 ；

应用范围

光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输、光纤CATV 、局域网(LAN)

订货信息