ODF机架式72口单元体  Y0905A-72

| 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 外箱尺寸 | 毛重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0905A-72 | ODF机架式72口单元体 （SC/ST/FC/LC 型可选） | --- | --- | --- |

# Text boxes

·机架高压防护地与机架间绝缘：绝缘电阻＞1000MΩ/500V(DC)；

·机箱高压防护接地与机箱间耐压：＞3000V(DC)1分钟无击穿、无飞弧现象；

·工作温度: -5℃～+40℃；

·相对湿度：≤85％(+30℃)；

·大气压力：70～106Kpa；

技术指标

产品描述

·熔配一体化机架，是一种高密度、大容量、全模块化设计、全正面操作的光纤配线架，特别适

用于光纤接入网中局端和光分支点采用；

·以熔配模块组成单元体，每个熔配模块可单独旋转或抽出，满足离架和在架操作的需要；

·机架安装容易，可实现并架安装和背靠背安装，扩容方便；

·光缆、尾纤、跳纤的管理层次清晰，大容量时具备良好的可操作性；

·提供活动式操作平台，方便维护工作；

·适合超大容量的光纤通信工程使用；

·本产品符合YD/T778-1999光纤配线架；

订货信息