SC型24口19”1U机架式光纤配线架 Y0905C-24

| 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 外箱尺寸 | 毛重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0905C-24 | SC型24口19” 1U机架式 光纤配线架 (磨砂面) | 10PCS | 49*40*70 cm | --- |

# Text boxes

·绝缘电阻：光缆终端盒金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间的绝缘电阻大于2×104MΩ（测试电压为500VDC）；

·抗电强度：光缆终端盒金属构件与光缆金属加强芯之间、光滥金属构件之间光缆金属构件与地之间 在15KV直流电压作用下1min不击穿、无飞弧现象；

·光缆、光纤存储半径大于45mm；

·环境温度：-25℃～+45℃；

·相对湿度：≤85％（+30℃时）；

技术指标

产品描述

·19英寸标准尺寸，可以安装在任意19英寸机架、机箱上；

·壳体采用静电喷塑，外形美观，使用方便；

·内配光缆固定装置、熔接盘、过线环；

·具有使光缆金属构件与终端盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能；

·能提供充足的光缆终端安放和余留光纤存储空间；

·可根据用户需求定制特殊规格尺寸；

订货信息