FC型单模单芯光纤连接器 Y0908FC2

| 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 外箱尺寸 | 毛重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0908FC2 | FC型单模单芯光纤连接器 | 1PCS | --- | 7g |

# Text boxes

应用范围

光纤通信网络、光纤宽带接入网、光纤CATV、光纤仪器仪表、光纤局域网

技术指标

·插芯：高质量高强度日本精工二氧化锆陶瓷插芯；

·插拔操作方便，插入损耗变化≤0.1dB，抗压强度较高；

·高回波损耗：UPC≥50dB, APC≥60dB；

·工作温度：-40°C～ 80°C；

·满足 EIA 604-2、YD/T- 826-1996标准，符合GR-326 规范。

订货信息