双护套双铠层绞式室外光缆 Y0901K-X

| 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 外箱尺寸 | 毛重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0901K-X | 双护套双铠层绞式室外光缆 | 5000M/轴 | 125*75*115cm | 530kg |

# Text boxes

应用范围

·适合室外布线；

·适合架空、管道敷设；

·长途通信、局间通信；

技术参数

产品描述

·金属加强、油膏填充，铝带和钢带铠装；

·松套层绞、双层护套；

·抗压性能，防潮性能好，防紫外辐射性能好；

订货信息

| 光缆芯数 | 光缆外径（mm） | 光缆重量（kg/km） | 允许拉伸力 （N） | 压扁力 （N/100mm） | 弯曲半径 （mm） | 适用温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 |  |
| 24 | 14.5 | 210.0 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 20D | 10D | -40～60℃ |
| 36 | 14.5 | 210.0 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 20D | 10D | -40～60℃ |
| 42 | 14.5 | 210.0 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 20D | 10D | -40～60℃ |
| 48 | 15.5 | 245.0 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 20D | 10D | -40～60℃ |
| 60 | 15.5 | 245.0 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 20D | 10D | -40～60℃ |
| 72 | 15.5 | 245.0 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 20D | 10D | -40～60℃ |