中心束管式室外光缆-12芯 Y0901L-X

| 光缆芯数 | 光缆外径（mm） | 光缆重量（kg/km） | 允许拉伸力 （N） | 压扁力 （N/100mm） | 弯曲半径 （mm） | 适用温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 |  |
| 2 | 10.0 | 110 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 20D | 10D | -40～60℃ |
| 4 | 10.0 | 110 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 20D | 10D | -40～60℃ |
| 6 | 10.0 | 110 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 20D | 10D | -40～60℃ |
| 8 | 10.7 | 122 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 20D | 10D | -40～60℃ |
| 10 | 10.7 | 122 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 20D | 10D | -40～60℃ |
| 12 | 10.7 | 122 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 20D | 10D | -40～60℃ |

| 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 外箱尺寸 | 毛重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0901L-X | 中心束管式室外光缆-12芯 | 5000M/轴 | 115*75*115cm | 415kg |

# Text boxes

应用范围

·适合室外布线；

·适合架空、管道敷设；

·长途通信、局间通信；

技术参数

产品描述

·平行钢丝加强，油膏填充，钢带铠装；

·具有较好的环境和机械性能；

·结构经凑、重量轻，敷设方便。

订货信息