LC型单模双工光纤适配器 Y0906LC-12

| 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 外箱尺寸 | 毛重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0906LC-12 | LC型单模双工光纤适配器 | 25PCS/盒 | --- | 111g |

# Text boxes

应用范围

·电信宽带网络；

·有线电视网络；

·局域网和广域网；

·光纤到户；

技术指标

·符合JIS规格，青铜或陶瓷内套筒，高精密度机械尺寸；

·插入损耗≤0.2dB，抗拉力200～600g；

·插拔次数≥1000次；

·工作温度：-40℃～85℃；

·存储温度：-40℃～85℃

订货信息