超5类16口非屏蔽配线架Y080516U-16

| 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 外箱尺寸 | 毛重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y080516U-16 | 超5类16口非屏蔽配线架 双用端子 | 15PCS/箱 | 53*29*32 cm | 10.5 kg |

# Text boxes

技术指标

·金针：磷青铜线，整体镀镍后再镀50μm的镀金层；

·IDC端子：磷青铜，卡接22-26AWG线缆；

·插头与插座的插合次数≥1000次；

·导线端接次数≥300次；

·安装板：1mm冷轧钢板，表面静电粉末喷涂处理；

·前盖：PC+ABS，黑色；

·后盖：阻燃聚碳酸脂；

·滑块：阻燃PBT；

·储存温度：-40℃～70℃；

·安装温度：-10℃～60℃；

·工作温度：-10℃～60℃；

结构图

产品特性

·提供合理的线缆走向管理，让施工后的系统更稳定，理线更清晰；

·塑料面板+钢质底板整体结构，保证产品的机械强度；

·完善清晰的标识系统，支持T568A和T568B两种打线方式；

·标准19”安装，适用范围广，安装、维护、扩容简便快捷；

订货信息